Convertisseur d’hélice 2 pales vers 3 & 4 pales – Source ZINGER

La conversion  vers une hélice 3 ou 4 pales est simple si vous connaissez quelle helice 2 pales vous utilisez sur le moteur concerné. Pour exemple , pour une hélice 3 pales, vous devez diminuer le diamètre et garder le pas. Pour une hélice a 4 pales, vous devez diminuer le diamètre et le pas.

Pour exemple, si vous avez une hélice 2 pales de 24 x 10, vous voulez une hélice 3 pales, vous devez utiliser une 22 x 10

| 2 PALES | 3 PALES | 4 PALES |
| --- | --- | --- |
| 10 X 6 | 9 X 6 |  |
| 11 X 8 | 10 X 8 | 10 X 6 |
| 12 X 8 | 11 X 8 | 11 X 6 |
| 12 X 10 | 11 X 10 | 11 X 8 |
| 13 X 10 | 12 X 10 | 12 X 8 |
| 14 X 8 | 13 X 8 | 13 X 6 |
| 14 X 10 | 13 X 10 | 13 X 8 |
| 15 X 8 | 14 X 8 | 14 X 6 |
| 15 X 10 | 14 X 10 | 14 X 8 |
| 16 X 10 | 15 X 10 | 15 X 8 |
| 18 X 10 | 16 X 10 | 16 X 8 |
| 20 X 10 | 18 X 10 | 18 X8 |
| 22 X 10 | 20 X 10 | 20 X 8 |

Les performances avec une 3 pales au lieu d’une 2 pales sont vraiment petites.

Un 3 ou 4 pales  vous donne une meilleure poussée au détriment d’une plus petite vitesse.’avantage d’utilisé une hélice 3 ou 4 pales, est que vous aurez  une plus grande garde au sol et moins de bruit